| SH/T 3503-J508 | 火灾自动报警系统 安装检验记录 | 工程名称： 单元名称： |
| --- | --- | --- |
| 名 称 |  | 施工图号 |  | 执行标准 | GB50166 |
| 检 查 内 容 与 要 求 | 检 查 结 果 |
| 1 | 报警控制器（盘）、探测器、报警按钮、控制设备等设备铭牌符合设计文件要求 |  |
| 2 | 导线、电缆的型号、规格符合设计文件要求 |  |
| 3 | 管路及线槽安装牢固，支吊架位置及间距符合规范要求 |  |
| 4 | 同一穿线管或线槽的同一槽孔内没有不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路 |  |
| 5 | 接线盒内的接线牢靠，绝缘良好 |  |
| 6 | 测量线路的绝缘电阻，按回路填写于 J507 中 |  |
| 7 | 防爆、防护密封符合规范要求 |  |
| 8 | 探测器、报警按钮、控制设备安装牢固，位置、标高符合设计文件和规范要求 |  |
| 9 | 报警控制器（盘）安装牢固，配线整齐，端头标号清晰正确，接地牢靠 |  |
| 10 | 系统的主电源和备用电源自动转换正确可靠，其容量分别符合相关标准的要求 |  |
| 11 | 通电检查报警控制器（盘）的各项功能符合规范和设计文件要求 |  |
| 12 | 采用专用检查仪器对探测器、报警按钮逐个试验，其动作均准确无误 |  |
| 13 | 用主电源和备用电源分别检查报警系统的各项控制、联动功能均正确可靠 |  |
| 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时系统连续运行 小时无故障 |
| 检验结论： |
| 备注： |
| 建 设 / 监 理 单 位 | 总 承 包 单 位 | 施 工 单 位 |
| 专业工程师： 日期： 年 月 日 | 专业工程师： 日期： 年 月 日 | 专业工程师： 质量检查员： 施工班组长： 日期： 年 月 日 |